Warszawa, dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

dotyczące  wyboru podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do realizacji projektu obejmującego opracowanie koncepcji i wykonanie prac B+R, zmierzających do opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii termolitycznego przetwórstwa odpadów drzewnych na nowe surowce zagospodarowane w ogrodnictwie

o którego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie  1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, o które ubiega się Zamawiający

§ 1. Dane zamawiającego

Zamawiającym jest "DOBGÓR" DOBOSZ & GÓRNIAK SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. TOWAROWEJ 21, KRS: 0000215093, REGON: 01071552400000 NIP: 1230019989.

§ 2. Tryb wyboru podwykonawcy

Trybem wyboru podwykonawcy jest konkurs ofert w trybie zapytania ofertowego, zgodny z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega publikacji na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego: http://dobgor.pl/

§ 3. Termin składania ofert

- Oferty można składać w terminie do dnia 28 maja 2018 r. , godzina 23:59.

- Oferty złożone po wskazanym w ust. 1 terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia uznaje się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego.

§ 4. Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych opisanych poniżej. Przedmiot zamówienia w ramach usługi zewnętrznej obejmuje:

- Opracowanie charakterystyki produktu gazowego z termolitycznego rozkładu odpadów drewna, oraz założeń technicznych prototypowej instalacji do jego przetworzenia i gromadzenia w formie płynnej i gazowej oraz sposobów dalszego zagospodarowania:

- Laboratoryjne i szklarniowe testowanie olejków eterycznych w celu ustalenia najbardziej perspektywicznego systemu: „olejek - uprawa – agrofag” do zastosowania w ochronie roślin ogrodniczych:

- Testowanie, na co najmniej pięciu uprawach z grupy roślin ogrodniczych, na których występują problemy ze zwalczaniem szkodników w znaczeniu ekonomicznym w skali kraju;

- Testowanie na co najmniej czterech grupach agrofagów, na które olejki eteryczne mogą mieć negatywny wpływ.

- Przeprowadzenie bio-testów na szalkach i na roślinach testowych w warunkach kontrolowanych, w celu ustalenia najbardziej perspektywicznego systemu „olejek – uprawa – agrofag”.

- Analiza fitotoksyczności olejków

- Opracowanie metodologii badań zagospodarowania produktów w formie płynnej i stałej z termolitycznego rozkładu odpadów drewna w ogrodnictwie

2. Dobór sposobu przygotowania wsadu do reaktora termolitycznego. Opracowanie charakterystyki materiału wsadowego (odpadów drewna) do  termolitycznego rozkładu i otrzymanego produktu stałego. Badania własności bio-węgla pod kątem przydatności w poprawie środowiska naturalnego- remediacja gleby i zagospodarowania rolniczego.:

- określenie dostępnych form składników pokarmowych roślin w bio-węglu

- badanie własności fizycznych bio-węgla z różnych odpadów z różnych gatunków drewna pod kątem zastosowań remediacyjnych w rolnictwie i ogrodnictwie (powierzchnia właściwa, zdolności sorbcji metali ciężkich i innych zanieczyszczeń  z gleby (pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz polichlorowanych bifenyli)

- opracowanie formy płynnej bio-węgla – nisko cząsteczkowej formy zawiesinowej (np. z wykorzystaniem metody kawitacji) umożliwiającej stosowanie w automatycznych systemach nawadnia roślin

- przeprowadzenie badań i optymalizacja zastosowania węgla drzewnego w postaci stałej i płynnej zawiesiny do wykorzystania w ogrodnictwie jako nawozu i środka poprawiającego właściwości gleby (również w uprawach ekologicznych) oraz jako składnika podłoża ogrodniczego, polegających na:

  - testowaniu dwu grupy roślin ogrodniczych tj. rośliny warzywne i rośliny ozdobne mające duże znaczenie w produkcji ogrodniczej. Planuje się zastosowanie trzech gatunków warzyw w uprawie polowej (w otwartym gruncie) i szklarniowej tj. pomidor, papryka, ogórek oraz najbardziej popularne rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami np. byliny, rabatowe i rośliny doniczkowe

  - Ocenie stanu odżywienia i plonowania roślin warzywnych w uprawie konwencjonalnej i ekologicznej.

  - Ocenie stanu odżywienia, wzrostu i kwitnienia roślin ozdobnych

  - Ocenie możliwości wykorzystania bio-wegla do remediacji gleb (metale ciężkie).

  - Ocenie bonitacyjna jakości roślin wg przyjętej skali.

  - Ocenie stanu fizjologicznego roślin w czasie uprawy (np. fluorymetria).

  - Analizie chemiczne gleby, podłoży i materiału roślinnego, pożywek (określające pełny zakres makro i mikroskładników, zarówno form dostępnych dla roślin i zawartości ogólnych w materiale roślinnym oraz metali ciężkich).

  - Analizie fizyczne gleby (gęstość, porowatość, polowa pojemność wodna, zawartość substancji organicznej, skład granulometryczny) i podłoży ogrodniczych (zgodnie z normami PN-EN 13037, 13038, 13039, 13040 i 13041)

- opracowanie technologii produkcji roślin warzywnych i ozdobnych z zastosowaniem biowęgla (np. dawkowanie, terminy i formy stosowania itp.).

- określenie procentowego udziału w podłożu biowęgla do uprawy warzyw i roślin ozdobnych w szklarni.

3. Opracowanie charakterystyki frakcji ciekłej (oleju termolitycznego) po skropleniu i oddzieleniu frakcji gazowej. Opracowanie założeń technicznych  prototypowej instalacji  destylacji frakcjonowanej do ekstrakcji olejków eterycznych. Opracowanie metody stosowania olejków eterycznych do ochrony roślin ogrodniczych:

- Opracowanie technologii stosowania olejków eterycznych w ochronie roślin poprzez testy w warunkach laboratoryjnych, szklarniowych w zwalczaniu wybranych szkodników i chwastów (doświadczenia pilotażowe) pod względem:

- ustalenia optymalnych dawek, ocena skuteczności różnych dawek, terminów stosowania i okresu niekorzystnego działania,

- doboru formulacji środka do aplikacji doglebowej i powierzchniowej,

- określenia zwalczanego stadium rozwojowego szkodnika (jaja, larwy, osobniki dorosłe) oraz okresu działania środka do zwalczania wybranych szkodników z hodowli w warunkach kontrolowanych,

- określenia fitotoksyczności w stosunku do rośliny uprawnej oraz w stosunku do chwastów,

- oceny wpływu na bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych (metoda mikrobiologiczna lub molekularna) i określenie ekotoksyczności dla fauny pożytecznej (owady, roztocza i nicienie),

- analizy pozostałości środka w testowanych roślinach przy użyciu chromatografu gazowego wyposażonego w detektor masowy (GC-MS).

- oceny skuteczności, okresu działania środka do zwalczania wybranych szkodników w warunkach kontrolowanych i polowych wg metody seria EPPO PP/1(szkodniki) lub PP1/99(3) (chwasty)

- oceny wpływu na rozwój i plonowanie roślin

4. Budowa i uruchomienie prototypowego, zintegrowanego systemu instalacji do rozkładu i odzysku materiałowego odpadów drewna oraz  optymalizacja procesu technologicznego. Optymalizacja metod stosowania olejków eterycznych i bio-węgla w ochronie i uprawie roślin ogrodniczych.

- optymalizacja technologii stosowania olejków eterycznych w ochronie roślin poprzez zwalczanie wybranych szkodników i chwastów w warunkach polowych w sadach lub na plantacjach prowadzonych systemem ekologicznym i konwencjonalnym pod względem:

- skuteczności wg metody seria EPPO PP/1(szkodniki) lub PP1/99(3) (chwasty)

- fitotoksyczności wg standard EPPO 1/135(4)

- ekotoksyczności:

  - w stosunku do organizmów pożytecznych (np. biedronki, grzyby owadobójcze i inne)

  - zawartości pozostałości środka w roślinach (częściach jadalnych)

- odziaływania na rozwój i plonowanie roślin

- optymalizacja metod stosowania bio-wegla jako nawozu, środka poprawiającego właściwości gleby w uprawie roślin ogrodniczych oraz jako składnika podłoży ogrodniczych

Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, powyższy opis pozbawiony został szczegółowych parametrów stanowiących przedmiot zamówienia. Uszczegółowienie opisu zostanie przesłane na wniosek Oferenta pod warunkiem uprzedniego zobowiązania się przez niego na piśmie do zachowania poufności przedstawionych informacji.

Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania sklasyfikowane są kodem CPV 73000000−2 − Usługi badawcze i eksperymentalno−rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze według Wspólnego Słownika Zamówień.

§ 5. Miejsce i terminy realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego

1. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego, o którym mowa w § 4 zgodnie z załączonym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Szacunkowy termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: 1 sierpnia 2018 r.

3. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego.

4. Oferent realizuje przedmiot umowy według miejsca położenia swoich zasobów badawczych (zespół + laboratoria).

§ 6. Warunki udziału w postępowaniu

- Oferent oświadcza, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.	uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.	posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Niespełnienie warunku, o których mowa w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z udziału w niniejszym postępowaniu.

3. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą oferty spełniające poniższe warunki:

1) Przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi określonemu w § 4 niniejszego Zapytania Ofertowego.

2) Oferent posiada adekwatne do przedmiotu Zapytania Ofertowego doświadczenie oraz odpowiednie zasoby osobowe zapewniające wykonanie pełnego zakresu przedmiotu Zapytania Ofertowego, w szczególności Oferent posiada:

- doświadczenie i wiedzę w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, biotechnologii i ochrony roślin w zakresie ogrodnictwa (prowadzenie – kierowanie oraz wykonanie projektów badawczych międzynarodowych i krajowych: min. 5 w okresie ostatnich 5 lat) potwierdzone odpowiednią dokumentacją np. wykaz projektów realizowanych przez oferenta.

Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego

b) kadrę naukową z udokumentowanym dorobkiem publikacyjnym, m.in. 5 publikacji naukowych w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie dyscypliny i specjalności naukowej obejmującej tematykę w zakresie ogrodnictwa ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i uprawy roślin dla co najmniej dwóch pracowników.

Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

c) Wykonawca powinien posiadać odpowiedni zespół badawczy zapewniający wykonanie przedmiotu zapytania, posiadający doświadczenie w zakresie prac badawczo−rozwojowych z ogrodnictwa i analityki ogrodniczo-chemicznej składający się z co najmniej 3 osoby z tytułem profesora zwyczajnego lub doktora habilitowanego i co najmniej 3 osoby z tytułem doktora.

Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie poprzez przedłożenie wykazu personelu zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

3) Oferent posiada niezbędny potencjał techniczny umożliwiający realizację zakresu usługi badawczej opisanej w przedmiocie zamówienia, w szczególności:

a)	Swobodny dostęp do źródeł literaturowych oraz baz danych i patentów obejmujących tematykę zakresu usługi badawczej.

b)	Laboratoria specjalistyczne oraz urządzenia do pomiarów i analiz niezbędnych do realizacji zakresu usługi badawczej a w szczególności:

- laboratorium z zakresie badań właściwości chemicznych i fizycznych w zakresie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin wyposażone w:

- Spektrometr Plazmowy ICP (wielopierwiastkowa, szybka analiza wszystkich pierwiastków chemicznych, składników pokarmowych roślin i zanieczyszczeń chemicznych)

- Spektrometr Absorpcji Atomowej (analiza makro i mikroelementów + metale ciężkie)

- Ionoanalizatory selektywne i pH-metry (analiza przyswajalnych form składników pokarmowych w ekstraktach  glebowych i roślinnych)

- Autoanalizator przepływowy (analiza azotanów, azotynów, NH4+ fosforanów i innych form składników pokarmowych)

- Automatyczny aparat Kjeldahla (analiza ogólnej zawartości azotu w glebie i materiale roślinnym)

- Spektropolarymetr (szybka analiza anionów metodami kolorymetrycznymi)

- Chromatograf jonowy

- Analizator węgla i siarki metodą Dumasa

- Mikser (homogenizacja, rozdrabniane i mielenie materiału roślinnego)

- Mikrofalowy piec (mineralizacja prób glebowych i roślinnych w układzie zamkniętym)

- Młynek (rozdrabniania owoców i materiału roślinnego)

- Aparatura niezbędna do wykonania analiz fizycznych gleby (gęstość, porowatość, polowa pojemność wodna, zawartość substancji organicznej, skład granulometryczny) i podłoży ogrodniczych (zgodnie z normami PN-EN 13037, 13038, 13039, 13040 i 13041)

- Fluorymetr OS5p klasycznym i z otwartym klipsem do pomiaru parametru ETR

- Chlorofilomierz

- Porometr SC-1

- Stacjonarny/mobilny miernik powierzchni liści ze skanerem powierzchni uszkodzonych

- laboratorium z akredytacją do prowadzenia oceny skuteczności środków ochrony roślin oraz wyposażone w urządzenia i narzędzia do wykonania obserwacji i pomiarów, a w szczególności:

- kamery hodowlane do hodowli owadów,

- fitotrony lub kamery klimatyczne do prowadzenia bio-testów,

- modelowe systemy (rizoboksy) do uprawy roślin i hodowli agrofagów w ściśle kontrolowanych warunkach,

- wieża Pottera (Potter Precision Laboratory Spray Tower), oraz certyfikowane opryskiwacze lub inne narzędzia do precyzyjnej aplikacji środków

- mikroskopy stereoskopowe i optyczne,

- szczyszczarka do roztoczy i inne narzędzia do prowadzenia obserwacji liczebności agrofagów oraz określania ich stadiów rozwojowych,

- bazę kluczy do oznaczania gatunków agrofagów i fauny pożytecznej

- spektrofotometry do badań działań enzymatycznych

- sprzęt do analiz molekularnych termocykler do PCR,

- system do elektroforezy,

- laboratorium z akredytacją do prowadzenia analiz pozostałości środków ochrony roślin przy użyciu metody QuEChERS, wg normy PN-EN 15662:2008 z zastosowaniem chromatografu gazowego wyposażonego w detektor masowy (GC-MS).

- szklarnie umożliwiające wykonanie badań w warunkach kontrolowanych - sterowanie klimatem, szklarnia powinna być wyposażona w precyzyjne systemy dozowania pożywek nawozowych z możliwością ich sterylizacji na każdym etapie badawczym

- certyfikowane obiekty do wykonywania badań polowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego

Wykonawca powinien udokumentować posiadanie wymaganego własnego potencjału technicznego w formie oświadczenia, certyfikatu i zestawienia posiadanego zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji usługi badawczej − zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty” do zapytania ofertowego.

4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 3 skutkować będzie odrzuceniem oferty.

§ 7. Kryteria wyboru ofert

1.	Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a)	Cena usługi − max. 100 pkt (100%)

2.	Liczba punktów w kryterium „Cena usługi” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

PCO=Cmin/CO x 50

gdzie:

PCO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „cena”,

Cmin – najniższa cena całkowita usługi spośród wszystkich ofert,

CO – cena całkowita usługi wskazana w ofercie „O”

4.	Maksymalna do uzyskania w postępowaniu liczba punktów wynosi 100. Wygrywa oferta, która sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów („oferta najkorzystniejsza”).

W przypadku uzyskania największej ilości punktów przez więcej  niż  jedną  ofertę  zostanie wybrana spośród  nich  oferta  Wykonawcy z największą ilością  osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w ramach kadry badawczo-rozwojowej.

§ 8. Sposób złożenia oferty

1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego − „Formularz oferty”. Wszystkie rubryki formularza powinny zostać wypełnione. Brak wypełnienia którejkolwiek z rubryk może skutkować odrzuceniem oferty.

2. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane zaplecze techniczne, wykaz pracowników, publikacji i posiadanych certyfikatów.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godziny 23:59 elektronicznie na adres: oferty@dobgor.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów.

4. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów.

5. Termin związania ofertą wynosi 120 dni.

§ 9. Procedura wyboru oferty

1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert, w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia naboru ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://dobgor.pl/ oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie z ważnych przyczyn, w tym jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy.

4. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

§ 10. Dodatkowe postanowienia

1.	Nie ma możliwości składania ofert wariantowych, częściowych.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Oferentów wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu lub do ich zamieszczenia na swojej stronie internetowej, bez podania nazw Oferentów, którzy zadali pytania.

3.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Zapytania Ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie z ważnych przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

4.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia ofert właściwej instytucji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie Projektu ze środków publicznych i ewentualną kontrolą takiego dofinansowania.

5.	Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego  Inteligenty Rozwój, Działanie  1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

6.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu i z następujących powodów:

a)	uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,

b)	obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,

c)	okoliczności siły wyższej,

d)	zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e)	otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;

f)	konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Podpisano:

Andrzej Górniak

Wspólnik

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Harmonogram realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

3. Wykaz doświadczenia związanego z przedmiotem zamówienia.

4. Wykaz publikacji związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Wykaz kadry naukowej.